## Slide 1: DSP LAB
ECG量測數位訊號處理

## Slide 2: 實驗目的
了解儀表放大器的設計原理。
使用儀表放大器及微控制器量測心電圖，並了解生理訊號濾波與雜訊去除之重要性。

## Slide 3: 實驗所需器材清單
器材與材料 | 數量
電源供應器 | 2台
示波器 | 1台
麵包版 | 1片
INA128P儀表放大器 | 1顆
μA741運算放大器 | 2顆
電阻版 | 1片
可變電阻 | 1顆
ECG貼片 | 若干
ECG扣式導線 | 一條
鱷魚夾 | 若干
AIK-RA8D1 | 1片

## Slide 4: 第一部份
練習運用INA128 儀表放大器

## Slide 5: 實驗電路圖
參考右圖，在麵包板上嘗試將INA128P 儀表放大器電路接出來
步驟1 : 部分請使用可變電阻，設計放大倍率為100倍的放大器。
步驟2 : 使用電源供應器，給予V+ 15 V、V- -15V，Ref接地。
步驟3 : 使用波形產生器，將給予100Hz、振幅10mV之正弦波當作交流電壓源， 接地，連接至示波器。
步驟4 : 調整可變電阻，並記錄阻抗與/(- )放大倍率的關係圖。
將示波器的Sampling rate設定成1kHz。

## Slide 6: 第二部份
以儀表放大器INA128與AIK-RA8D1進行ECG量測

## Slide 7: 心電圖原理
心臟由心肌組成，動作電位引起收縮電流從心臟散佈至全身，電流分佈不同
P波：心房去極化
QRS波：心室去極化
T波：心室再極化
導程：記錄不同電位波形和大小
  Lead I = 左手電位與右手電位差
  Lead II = 左腳電位與右手電位差
  Lead III = 左腳電位與左手電位差
Notes: 心臟是由心肌所組成，當動作電位(Action potential)產生時，會導致心肌的收縮，達到將血液幫浦到全身的功能。此動作電位的電流會從心臟散佈到全身，而身體不同的部位，其電流的分佈也不同。正常心電圖是由P波、QRS波、T波所組成，如右圖所示，其中P波是由心房收縮的去極化產生的電流所造成，QRS波是由心室收縮前的去極化所產生，而T波是由心室的再極化所產生。將電位投影於身體前平面上，稱為心臟向量圖。可藉由表面電極紀錄此訊號，不同的差動電位，所記錄到不同的電位波形和大小，稱為導程(Lead)。

## Slide 8: Receive signal (Filter)
ECG訊號大致位於0.7Hz ~ 30Hz之間 (請自行畫頻譜驗證)，一般的110V電供大致位於60Hz (可能還是有機會干擾您的ECG)
觀察接收到的訊號與頻譜，並自行設計filter，留下我們所需要的訊號。
(請回答Page 14 and 15 實驗第二部分相關問題即可)
請附上頻譜，並說明觀察到什麼(中心頻率、雜訊…)，filter如何設計，並觀察頻率響應。(請回答Page 14 and 15 實驗第二部分相關問題即可)
Notes: 5170~5191
4810~4830

## Slide 9: 實驗架設圖
AIK-RA8D1
USB
PC/NB
ADC
自行完成左圖接線得出Analog Ecg signal
根據教學投影片完成 MCU 設定
PC端接收訊號後，透過Matlab進行訊號處理

## Slide 10: 實驗步驟
將圖1(下圖)的規劃圖在麵包板上組出來。
電供Power supply設定正負15V、0V 、-1.65V四種電位。
每個組員都需量測自己的ECG訊號，並處理自己的訊號。
先以酒精擦拭受試者手腕及右腳腳踝附近皮膚已去除油脂，將ECG貼片貼在手腕與腳踝上，請貼緊避免中間有空隙，ECG貼片為一次性，重複使用會有誤差。
圖1.量測心電圖之規劃圖
220Ω
220Ω

## Slide 11
使用 e2 studio 匯入專案
選擇匯入專案 選擇 “Existing Projects into Workspace”

## Slide 12
點擊 Browse, 選擇專案所在位置. 勾選專案後, 點擊Finish.
打開專案，點選configuration後重新產生Driver code.

## Slide 13
將板子與圖1電路接線
GND
VCC
ADC input
ADC input 接上圖1的Vo
GND接上電供之-1.65V

## Slide 14
3
1.按下建置
2.按下debug
3.按下後會執行SystemInit()
4.再按下後會執行hal_entry()
同學可以透過閱讀 src/hal_entry.c 理解整個系統如何運作。

## Slide 15
修改matlab檔的portname (需要更改成你的COMport)
接著執行matlab檔的就可以收到Vo經過ADC取樣的數位訊號
需要更改這個成port
可以透過裝置管理員插拔這個port，從連接埠去找到這個portname

## Slide 16: 問題與討論

## Slide 17: 實驗問題討論 – 第一部份
團體問題：
  調整可變電阻的阻值(1k、5k、10k)，請紀錄與/(- )的放大倍率關係圖。
  產生不同頻率(1Hz~100kHz)的input signal()，觀察其頻率響應的關係，將結果圖畫出來。
  將設計電路拍照存檔，放入報告中。

## Slide 18: 實驗問題討論 – 第二部份
個人問題:
  電壓峰值 Peak-to-peak of Vo = ?
  R峰值間隔時間 = ?(ms)
  心律 =? (beat per minute)
(hint: 為了穩定求得上述數值，需要以數位or 類比方式先進行訊號處理，這部分後續有投影片會有列出問題待同學解決，等到波形穩定後再回來定量這些數值)

## Slide 19: 實驗問題討論 – 第二部份
團體問題：
  (量測穩定度): 當身體或手腳稍作移動時以及身體靜止時，ECG訊號會有什麼變化？造成的電壓改變幅度有多大？
  (類比方法):將Vo另外外接如右圖之RC低通濾波器(可自行決定電阻阻值與電容大小)，觀察心電圖波形有何變化？

## Slide 20: 實驗問題討論 – 第二部份
團體問題：
  3. (數位方法1):基於取樣率1kHz前提下，請設計數位濾波器，或是其他DSP方法，是否對ECG訊號有較好之辨識度?請完整說明您所採用之所有DSP處理之流程以及結果。
  4. (數位方法2): 上述為可視為oversampling (取樣率>>Nyquist rate)，請試試看數位方式的downsampling (也就是降低取樣率)，您會將downsampling factor 設計為何? 並重複上述數位方法1之流程 (因取樣率不一樣，濾波器需要重新設計)，可參考附件兩種不同的downsampling 方法，亦請討論兩種不同方法之優劣。

## Slide 21: 實驗結果討論
團體問題：
  討論類比處理與數位處理之間差異。
  觀察一下ECG波形是否有drift (i.e., baseline非為1.65V)，如有，能否用數位方式解決此問題? (hint: 可以用DSP解決，或是任何drift correction 方式)
  當所欲量測的生理信號頻譜跟60Hz的干擾有所重疊時，該如何解決這個問題？如您無此問題，不需要解決，但還是需要討論可能的解決方法。 (hint: 也就是60Hz 干擾要如何消除)
  闡述oversampling (i.e., sampling rate >> Nyquist rate) 之優缺點。 (hint: 可比較上一頁投影片數位方法1與數位方法2之優缺點)
  本實驗採用Lead I 方式，是否其他Lead II or III 方式較優? 可自由發揮討論。

## Slide 22: 評分方式
報告內容完整度(80%)
  須回答所有問題
波型清晰度(10%)
延伸自由討論(10%)
不清楚，雜訊多
範例：
波形較清晰

## Slide 23: Appendix

## Slide 24: ECG導線處理

## Slide 25: Downsample方法-範例 從1kHz downsampling到250Hz
EX: Time index 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Sameple value 5,1,9,2,1,3,5,1,7
方法一：每隔4個點取1點
取:5,1,7,….
方法二：鄰近4點相加起來取平均
  取:(5+1+9+2)/4,(1+3+5+1)/4,(7+….)/4,…