## Slide 1: DSP LAB 1

## Slide 2: HC-SR04(Tx)
Transmitter (T) : 發射8個40kHz的脈衝訊號
V = 331 m/s + 0.6t
V :空氣中的音速, t: 空氣中的溫度
常溫25度時, V = 331 + 0.6*25 = 346 m/s = 0.034cm/us
Distance = speed * time
因為是two way
=> Distance = 0.034 / 2 * time

## Slide 3: HC-SR04
輸入一trigger signal 至HC-SR04 (10us以上的高位準訊號)，模組會被觸發發射8個 40kHz的脈衝訊號，

## Slide 4: AIK-RA8D1(Rx & control)
透過此AMIC做接收，
並在此MCU上做ADC取樣。
GND
VCC
ADC input. Tx signal傳至此
供電給HC-SR04
發送trigger signal 給 HC-SR04
Rx

## Slide 5: 實驗材料
材料 | 數量
AIK-RA8D1 | 1
HC-SR04測距模組 | 1
杜邦線 | 4條
卷尺 | 1

## Slide 6: 參考接線圖
Rx
Tx

## Slide 7: Receive signal (demodulation)
ADC
demodulation
Low pass filter
Find peak
Calculate
distance
觀察接收到的訊號及其頻譜，並觀察demod前後的頻譜差異
需附上demod前後頻譜，說明觀察到甚麼(中心頻， 雜訊)

## Slide 8: Receive signal (Low pass filter)
經過filter後，可以得到訊號的envelope，
請說明你們如何設計filter(type, order, …)
ADC
demodulation
Low pass filter
Find peak
Calculate
distance

## Slide 9: Filter設計
x(n)
y(n)
Finite impulse response(FIR):
Infinite impulse response(IIR):

## Slide 10: Receive signal (Find peak)
可使用MATLAB內建函式 findpeak( )來獲得峰值
ADC
demodulation
Low pass filter
Find peak
Calculate
distance

## Slide 11: 實驗步驟
將AIK-RA8D1和HC-SR04模組做連接。
電腦開啟e2 studio，進行編譯以及燒錄。
使用MATLAB收sample point
觀察Tx,Rx訊號，並使用MATLAB來做訊號處理，自行計算距離。
ADC
demod
Low pass filter
Find peak
Calculate
distance

## Slide 12: E2 STUDIO 操作 – 匯入專案
1. 選擇匯入專案 2. 選擇 “Existing Projects into Workspace”

## Slide 13: E2 STUDIO 操作 – 匯入專案
3. 點擊 Browse, 選擇專案所在位置. 4. 勾選專案後, 點擊Finish.
第一次打開專案建議都要重新產生Driver code.

## Slide 14: E2 STUDIO 操作 – 運行除錯
1.按下建置
2.按下debug
3.按下後會執行SystemInit()
4.再按下後會執行hal_entry()

## Slide 15: MATLAB code
1.修改matlab檔的portname (需要更改成你的COMport)
2.決定你要取多少Sample point。
3.總共要讀的byte數。
4.回讀所有rawdata。
5.每筆樣本由6byte組成，收了兩段8192 sample point。
6.將Rx與Tx訊號存取下來
Notice : 不要使用sample point的第一個點。 取樣頻率為160k。
7.開始進行訊號處理………….
可透過裝置管理員查看

## Slide 16: 問題與討論
請將實驗流程與matlab結果詳實以圖片或數值記錄下來，並以組為單位繳交報告
實驗討論 (選擇一個距離進行詳細討論即可: 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm 擇一)
  請提供原始訊號的頻譜，以及經過demodulation後的頻譜，並說明觀察到什麼?
  經過filter後，可以得到訊號的envelope，請說明你們如何設計filter(type, order, …)以及訊號的envelope與原始訊號時域比較 。

## Slide 17: 問題與討論
請將實驗流程與matlab結果詳實以圖片或數值記錄下來，並以組為單位繳交報告
測距請使用Rx經過數位訊號處理後的peak來做計算，如下圖所示
分別量測障礙物距 = 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm
  請問測距距離準度夠嗎? 可能的原因為何?
    若測距不準，可以參考以下步驟:
      測試相對距離是否準確 ? 若相對距離不準，請回頭檢查訊號處理的過程是否有誤
      觀察實際發射出去的訊號
      利用所觀察到的去進行校正
  請畫出距離與誤差的關係圖
  評分方式: 報告完整度(80%), 測距準確度(10%),延伸自由討論(10%)
  準確度: 5個長度各2%,誤差需在4cm以內。

## Slide 18: Appendix
Tx

## Slide 19: Appendix